## Slide 1
Realizacja prototypu systemu radiolokalizacyjnego WBAN z zastosowaniem głębokiego uczenia
Autorzy
inż. Sebastian Urwan (kierownik), inż. Alicja Pietrzak, inż. Dominika Wysocka
Opiekun projektu
dr inż. Krzysztof Cwalina
Gdańsk, 01.06.2021 r.
Projekt badawczy 9@KSSR’2021

## Slide 2
Agenda
Hipoteza badawcza
Współpraca z firmą Salubre
Wstępne założenia projektowe
Wykonane stanowisko i scenariusze pomiarowe
Wstępne wyniki
Plan przyszłych prac
Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych
<numer>

## Slide 3
Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych
<numer>
“Zastosowanie metody głębokiego uczenia w systemie radiolokalizacyjnym WBAN umożliwi zwiększenie dokładności estymacji lokalizacji użytkowników względem klasycznych algorytmów lokalizacyjnych”
Hipoteza badawcza
Cel pracy
Realizacja prototypu systemu radiolokalizacyjnego WBAN (Wireless Body Area Network) z zastosowaniem metod głębokiego uczenia.
Analiza porównawcza jego efektywności z klasycznymi algorytmami lokalizacyjnymi w zróżnicowanych warunkach propagacyjnych.

## Slide 4
Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych
<numer>
Prototyp aplikacji do lokalizowania pracowników w Centrum rehabilitacyjno-opiekuńczym w Rumii
lepsza organizacja pracy
sytuacje kryzysowe
Współpraca z firmą Salubre

## Slide 5
Organizacja pracy
Spotkania z opiekunem projektu
  konferencje online poprzez Jitsi
  co tydzień w poniedziałek, godz. 8:00 - 8:45
Spotkania wewnątrz grupy projektowej
  Discord
Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych
<numer>

## Slide 6
Organizacja pracy - podział zadań
Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych
<numer>
Sebastian Urwan
  implementacja aplikacji mobilnej użytkownika
  połączenie aplikacji z serwerem i bazą danych
Alicja Pietrzak
  systematyczny przegląd literatury
  opracowanie scenariuszy pomiarowych
  konfiguracja serwera
Dominika Wysocka
  systematyczny przegląd literatury
  opracowanie scenariuszy pomiarowych
  implementacja bazy danych

## Slide 7
When you’re looking at your GPS position
inside the building
GPS: oczekiwania vs rzeczywistość
Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych
<numer>
GPS after you enter a building

## Slide 8
<numer>
Projekt systemu
RSS (Received Signal Strength)
Metoda sygnatur radiowych (Fingerpritning)
Algorytmy sztucznej inteligencji (głęboka sieć neuronowa)
Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych

## Slide 9
Powiązane prace
Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych
Lokalizowanie | Algorytm | Wyniki lokalizacji
w pomieszczeniu 3,5 m x 4,5 m | Sieć neuronowa [1] | RMSE = 0,9 m
na zewnątrz 100 m x 100 m | Sieć neuronowa [2] | RMSE = 5,5 m
w pomieszczeniu 23 m x 17 m | Sieć neuronowa [3] | RMSE = 8,5 m
na zewnątrz 610 m x 310 m |  | RMSE = 2,5 m
rozróżnianie budynków i pięter | Sieć neuronowa składająca się z encodera i klasyfikatora [4] | dokładność klasyfikacji = 97%
rozróżnianie pięter | Sieć neuronowa składająca się z encodera i klasyfikatora [5] | dokładność klasyfikacji = 98%
na zewnątrz 60 m x 60 m | Klasyfikacja i sieć typu LSTM [6] | RMSE = 0,03 m
<numer>

## Slide 10
Rys. Schemat wykorzystanych komponentów i ich powiązania w projektowanym systemie radiolokalizacyjnym
<numer>
Zrealizowane stanowisko pomiarowe
Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych

## Slide 11
Stanowisko pomiarowe - mierzone parametry
Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych
LTE
Android
GPS
WiFi
PCI
RSRP
RSRQ
czas systemowy
identyfikator urządzenia
BSSID
RSSI
znacznik czasowy
szerokość geog.
długość geog.
wysokość WGS 84
<numer>

## Slide 12
Rys. Interfejs graficzny aplikacji pomiarowej
Numer wykonanego zestawu pomiarowego
Stan kolejki żądań
Odpowiedź serwera
Stan kolejki po aktualizacji
Czas realizacji żądania
Jednorazowy
pomiar
Przywrócenie domyślnych ustawień
Wyłączenie aplikacji pomiarowej
Uruchomienie / zatrzymanie pomiarów cyklicznych
(co 1 sekundę)
Informacja o połączeniu z siecią internet
Określenie miejsca wykonywania pomiarów
Identyfikator punktu pomiarowego
<numer>

## Slide 13
Scenariusze pomiarowe
Scenariusz zewnątrzbudynkowy
Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych
<numer>
Rys. Trasa pomiarowa z punktami referencyjnymi zewnątrzbudynkowego scenariusza pomiarowego.

## Slide 14
Scenariusze wewnątrzbudynkowe:
  II A - piętro piwniczne, niekorzystne warunki propagacyjne
  II B - identyfikacja pomieszczenia
  II C - identyfikacja piętra
<numer>
Rys. Przykładowa trasa pomiarowa z punktami referencyjnymi dla scenariusza II A.

## Slide 15
Wstępne wyniki → scenariusze próbne
Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych
<numer>
Przykładowa wizualizacja pomiarów sygnałów GPS w programie QGIS dla a) 1. punktu referencyjnego środowiska wewnątrzbudynkowego b) 18. punktu referencyjnego środowiska zewnątrzbudynkowego ● użytkownik 1 ● użytkownik 2 ● użytkownik 3 punkt referencyjny
b)

## Slide 16
Napotkane problemy i ograniczenia
Metoda lokalizacji
Aspekt oprogramowania
Problem z wyborem serwera
Stabilność komunikacji z serwerem podczas utraty łączności z internetem
Czasochłonna faza offline
Przedstawione problemy zostały już rozwiązane
Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych
<numer>

## Slide 17
Plan przyszłych prac i podsumowanie
Określenie maksymalnej rozdzielczości wykonywanych pomiarów
Przygotowanie zbiorów uczącego i testowego
Implementacja algorytmu sztucznej inteligencji estymującego położenie użytkowników w terenie
Wykonanie pomiarów na kampusie PG oraz w centrum rehabilitacyjno-opiekuńczym Salubre w Rumii
Sprawdzenie efektywności klasycznej metody radiolokalizacyjnej oraz metody sztucznej inteligencji (jednokierunkowej głębokiej sieci neuronowej) w zaprezentowanych scenariuszach pomiarowych
Artykuł naukowy
Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych
<numer>

## Slide 18
R. H. Jaafar and S. S. Saab, "A Neural Network Approach for Indoor Fingerprinting-Based Localization," 2018 9th IEEE Annual Ubiquitous Computing, Electronics & Mobile Communication Conference (UEMCON), 2018, pp. 537-542, doi: 10.1109/UEMCON.2018.8796646.
K. Y. Seok and J. H. Lee, "Deep Learning Based Fingerprinting Scheme for Wireless Positioning," 2020 International Conference on Artificial Intelligence in Information and Communication (ICAIIC), 2020, pp. 312-314, doi: 10.1109/ICAIIC48513.2020.9065054.
X. Ye, X. Yin, X. Cai, A. Pérez Yuste and H. Xu, "Neural-Network-Assisted UE Localization Using Radio-Channel Fingerprints in LTE Networks," in IEEE Access, vol. 5, pp. 12071-12087, 2017, doi: 10.1109/ACCESS.2017.2712131.
K. S. Kim et al., "Large-scale location-aware services in access: Hierarchical building/floor classification and location estimation using Wi-Fi fingerprinting based on deep neural networks," 2017 International Workshop on Fiber Optics in Access Network (FOAN), 2017, pp. 1-5, doi: 10.1109/FOAN.2017.8215259
A. Alitaleshi, H. Jazayeriy and S. J. Kazemitabar, "WiFi Fingerprinting based Floor Detection with Hierarchical Extreme Learning Machine," 2020 10th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE), 2020, pp. 113-117, doi: 10.1109/ICCKE50421.2020.9303624.
G. B. Tarekegn, R. -T. Juang, H. -P. Lin, A. B. Adege and Y. Y. Munaye, "DFOPS: Deep-Learning-Based Fingerprinting Outdoor Positioning Scheme in Hybrid Networks," in IEEE Internet of Things Journal, vol. 8, no. 5, pp. 3717-3729, 1 March1, 2021, doi: 10.1109/JIOT.2020.3024845.
Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych
Literatura
<numer>

## Slide 19
Dziękujemy za uwagę
Autorzy
inż. Sebastian Urwan (kierownik), inż. Alicja Pietrzak, inż. Dominika Wysocka
Gdańsk, 01.06.2021 r.